ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунского района Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БУРХУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК106-2012-УЧ

2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунского район Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БУРХУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК106-2012-УЧ

И. о. директора:                                                                   М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                                            О. Ф. Игнатьева

2012

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Главный инженер проекта |  | Русаков А.В. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Русаков А. В. |
| Геодезист |  | Демин А.В. |
| Картограф |  | Самсонкина Е.А. |
| Инженер-проектировщик |  | Тимошина С.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Социолог градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Козин А.И. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации муниципального образования Тулунский район Иркутской области, Администрации Бурхунского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БУРХУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК106-2012-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселения | М 1:25 000 |
| Том II | МК106-2012-ОМ | Материалы по обоснованию |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Карта использования территории поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 6. Карта ограничений | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 9. Карта современного использования территории с. Бурхун | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 10. Карта современного использования территории д. Александровка |  |
|  |  | Карта 11. Карта современного использования территории д. Паберега |  |
|  |  | Карта 12. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Бурхун | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 13. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Александровка | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 14. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Паберега | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 15. Карта функционального зонирования с. Бурхун | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 16. Карта функционального зонирования д. Александровка | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 17. Карта функционального зонирования д. Паберега | М 1:5 000 |
| Том III | МК106-2012-ИТМ ГОЧС | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| Часть 2 |  | Карта 18. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК106-2012-CD1-УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-17, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК106-2012-CD2-ИТМГОЧС | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карта 18, М 1:25000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения | 8 |
|  | Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 10 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 13 |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

# Разработка генерального плана Бурхунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Бурхунского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом  от 19.07.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Бурхунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

Введение

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Бурхунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области» (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург);

- Материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области» (разработчик ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»,  2012 г.);

- Ортофотопланы в М 1:2 000 и М 1:25 000;

- Устав Бурхунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области от 07.07.2009 г. (изм. от 23.04.2012 г.).

Программы социально-экономического развития:

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012-2014 годы;

- Федеральная долгосрочная программа «Малоэтажная комплексная застройка территории» на 2008-2012 годы;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села на период до 2014 года»;

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 – 2014 годы»;

- Комплексная Программа Социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Бурхунского муниципального образования от 21.12.2010г. № 199;

- План социально-экономического развития МО «Тулунский район» на 10 лет (2008 - 2017г.г.);

- Долгосрочная целевая программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.;

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на период на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №267-ПП;

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы» Закон Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» утвержденная Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

- Областная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 г.г.», утвержденная  Постановлением законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. №7/26-ЗС;

- Областная целевая программа «Ветхое жилье на период до 2019 года»;

- Программа «Социально-экономического развития Бурхунского муниципального образования на 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Бурхунского муниципального образования от 15.04.2011г. № 5;

- Программа «Об утверждении приоритетов социально-экономического развития Бурхунского муниципального образования на 2011-2020 г.», утвержденная решение Думы Бурхунского МО от 04.07.2011г. № 11.

В рамках проекта  «Генеральный план Бурхунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» была разработана Концепция социально-экономического и градостроительного развития Бурхунского муниципального образования

Основные показатели Концепции легли в основу проектных решений «Генерального плана Бурхунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области».

В составе проекта в соответствии с д.9 «Задания на разработку проекта «Генерального плана Бурхунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» разработаны разделы:

- «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995);

- «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001;

- «Охрана объектов культурного наследия», в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект включает в себя материалы по обоснованию и положение о территориальном планировании.

В проекте «Генерального плана Бурхунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Бурхунского муниципального образования на период 2011-2015 гг., предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2022 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2032 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- жилую застройку запроектировать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по расширению границ существующих кладбищ;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- и др. нормативные документы.

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

| МЕРОПРИЯТИЯ | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| Общеобразовательные школы | с.Бурхун 1х150 мест д. Паберега 1х 60 | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты | - | с. Бурхун 1 шт. |
| Клубы | - | Капитальный ремонт клуба в с.Бурхун 1×300 мест |
| Спортивные сооружения | - | д. Паберега 1×0,2 га |
| Объекты производственного и коммунально-складского назначения |
| Производственные объекты | - | - |
| Коммунальные объекты IV,V класса опасности | - | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Дорожная сеть | В пределах Бурхунского МО: - программа «Социально экономического развития Бурхунского сельского поселения на 2011-2015 годы» предусматривает ремонт дороги общего пользования. | В пределах Бурхунского МО: "Схемы территориального планирования Иркутской области на 2008 - 2030 г.г." предусматривает: - реконструкцию автодорог V технической категории до параметров автодорог IV технической категории, общей протяженностью 3,76 км; - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Вилюй" - Бурхун – Паберега, общей протяженностью 25,18 км; - отвод земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса для автомобильных дорог III категории с шириной полосы отвода 80 метров; IV и V категорий с шириной полосы отвода 50 метров; - установление придорожных полос для автомобильных дорог III и IV категории шириной 50 метров, для автомобильных дорог V категории - 25 метров. |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| Электроснабжение | Реконструкция ВЛ220кВ ПС «Тулун» - ПС «Покосное» | - |
| Теплоснабжение | с. Бурхун: - установка запасного котла в котельную. | - |
|  | в с. Бурхун: - устройство индивидуальных теплогенераторов; | в с. Бурхун: - устройство индивидуальных теплогенераторов; |
| Водоснабжение | с. Бурхун: - строительство водозаборной башни на ул. Набережная | В пределах Бурхунского МО: -инвентаризация водозаборных скважин; - выполнение проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и обеспечение мероприятий по их реализации; -получение лицензий на эксплуатацию подземных источников водоснабжения; - строительство очистных сооружений и установок по обеззараживанию для всех источников питьевой воды; - строительство резервуаров чистой воды для целей пожаротушения и регулирования расхода. |
|  | д. Паберега: - реконструкция и строительство водозаборов 100-300м3/сутки; с. Бурхун: - строительство и реконструкция сетей водопровода Д=100мм – 50км, Д=200мм- 30км (данные на Тулунский район). | с. Бурхун: - строительство и реконструкция сетей водопровода: Д=100мм - 25км, Д=200мм - 12км |
| Канализация | Устройство непроницаемых выгребов; Строительство очистных сооружений 100-200м3/сутки; Строительство и реконструкция сетей канализации Д=200мм – 30км, Д=300мм - 15км (данные на Тулунский район). | Устройство непроницаемых выгребов; Строительство и реконструкция сетей канализации Д=200мм – 12км, Д=300мм- 7км (данные на Тулунский район). |
| Ливневая канализация | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки (протяженность определяется проектом). | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки (протяженность определяется проектом). |
| Санитарная очистка | - | Ликвидация и рекультивация существующих свалок; Организация контейнерных площадок в жилых кварталах населённых пунктов; Оборудование медицинских учреждения термическими установками для утилизации медицинских отходов; Разработка схемы санитарной очистки территории района. |
| Охрана окружающей среды |
| Атмосферный воздух | - | - Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г.); - проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. |
| Объекты культурного наследия | - | - резервирование территорий предлагаемых к охране объектов для дальнейшего придания им статуса ООПТ (палеонтологический памятник природы - обнажение по р. Ия). |
| Подземные и поверхностные воды | - | - строительство водозаборной скважины в с. Бурхун - устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности в населенных пунктах Бурхунского муниципального образования. |
| Почвы | - | - ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией; - ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения. |

Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения.

1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурхунское муниципальное образование |
| с. Бурхун |  |  |  |
| 1 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50 |
| 2 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 3 | Пилорама | Деревообработка | IV | 100 |
| 4 | Ферма | Сельское хозяйство | IV | 300 |
| 5 | Место захоронения ТБО | Санитарная очистка | II | 500 |
| 6 | Водонапорная башня | Водоснабжение | V | 50 |
| 7 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 8 | ЛЭП 0,4 кВ | Электроснабжение | V | 2 |
| 9 | ЛЭП 10 кВ | Электроснабжение | V | 10 |
| д. Александровка |  |  |  |
| 10 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 11 | Место захоронения ТБО | Санитарная очистка | II | 500 |
| 12 | Водонапорная башня | Водоснабжение | V | 50 |
| 13 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 14 | ЛЭП 0,4 кВ | Электроснабжение | V | 2 |
| д. Паберега |  |  |  |
| 15 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 16 | Водозабор | Водоснабжение | V | 50 |
| 17 | Водонапорная башня | Водоснабжение | V | 50 |
| 18 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 19 | ЛЭП 0,4 кВ | Электроснабжение | V | 0 |
| 20 | ЛЭП 10 кВ | Электроснабжение | V | 10 |
| 21 | ЛЭП 35 кВ | Электроснабжение | V | 15 |

2. Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет.

Придорожные полосы:

- автодорога местного значения (областная, передаваемая в муниципальную собственность)

"Вилюй" - Бурхун – Паберега –  50 м

- автодорога местного значения (областная, передаваемая в муниципальную собственность) «Подъезд к д. Альбин» - 25 м.

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Источником водоснабжения Бурхунского муниципального образования являются река, подземные источники (водонапорные башни).

На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины) I, II, III пояса не установлены.

От подземных источников водоснабжения (скважины) в Бурхунском сельском поселении, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 2.2:

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г №10.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шлакохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шлакохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.)

Выводы:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в Бурхунском муниципальном образовании;

- на территории Бурхунского поселения не организовано отведение поверхностного стока;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению Бурхунского муниципального образования.

4. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

п. 2.1. «В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам.

Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства на территории Бурхунского муниципального образования устанавливаются охранные зоны линий электропередач.

Электроснабжение Бурхунского муниципального образования осуществляется по сетям обслуживаются по сетям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач ВЛ – 500 кВ, 220 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, для которых устанавливается охранная зона 30, 25, 15, 10 и 5 м. соответственно.

Раздел 3. Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Бурхунское муниципальное образование |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД1 | территории объектов общественно-делового назначения | 5,15 |
| Производственные зоны |
| П1 | территории промышленных объектов IV,V класса опасности | 3,90 |
| П2 | территории объектов коммунально-складского назначения | 2,30 |
| Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И | территории объектов инженерной инфраструктуры | 0,78 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ1 | территории сельскохозяйственных угодий | 3608,7 |
| СХ2 | территории объектов сельскохозяйственного назначения | 48,34 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | территории лесов | 19208,26 |
| Р2 | территории природного ландшафта | 5836,86 |
| территории водных объектов | 347,19 |
| Зоны специального назначения |
| СН | территории, связанные с захоронением | 5,62 |
| Жилые зоны |
| Ж1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 140,00 |